## Slide 1: LB評価センター_安全性試験設備の概要
分類 | 試験装置 | 温度範囲 | 主要仕様
機械 試験 | 圧壊/釘刺し試験 | 室温 | テーブル寸法：W1000xD400㎜ 高さ：最大300㎜ 速度：0.1～15mm/sec 荷重：2～50kN ※1
 | 衝突試験 | 室温 | テーブル寸法：W410xD410㎜ 高さ：最大1000mm 錘：9.1kg 丸棒：φ15.8㎜
 | 落下試験 | 室温 | 試料：最大5kg 落下高さ：250～2200㎜ 落下方式：保持落下,自由落下
 | 衝撃試験 | 室温 | テーブル寸法：W410xD410㎜ 速度：最大10m/Sec 加速度：150G-3mSec 150G-6mSec 50G-6mSec
環境 試験 | 低圧試験 | -20～100℃ | 93.3～9.1kPa
 | 恒温恒湿試験 | -40～100℃ | 湿度：20～98%RH
 | 加熱試験 | 10~180℃ | 昇温速度：5℃/分 ※1 ※2 ※3
電気 試験 | 過充電・逆充電試験 | 10~180℃ | 電圧：±30V 電流：最大420A ※1 ※2
 | 外部短絡試験 | -10~100℃ | 電池電圧：最大4.5V 短絡抵抗：2,5,10,20,80mΩ
 | 連続定電圧充電試験 | -40～100℃ | 電圧：最大６V 電流：最大120A
解析 | 高解像度X線CT | ー | サンプルステージ：φ600mm 検出器：1,500m 大型電池向けに特別改造
その他付帯サービス
1. 大手分析会社との協業により「電池安全試験における発生ガス分析(定性/定量）」も承ります。
2. 試験槽内をチッソガス封入し電池の発火（爆発）を抑制した試験も可能です。
3. 温調機、リボンヒーターを用いたプログラム温度試験（加熱試験）も可能です。
4. 試験サンプルの搬送はドアtoドアでLIBCONにて対応致します。
5. 安全性試験前後のX線CTによる非破壊検査、電池解体、電池の廃棄処理（マニュフェスト管理）も承ります。
各試験装置はUL1642、IEC62133、JISC8714、UN38.3等の安全試験規格に対応しています。
大型セル向けの試験装置ですが、仕様の範囲内で小型セル、モジュール・パックについても対応可能です。